## Slide 1
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)
Università di Catania
Catania, 5 Maggio 2026
Prof.ssa Simona Consoli
simona.consoli@unict.it
Gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura: ricerche in agrumicoltura

## Slide 2
SICCITÀ IN SICILIA: UN CONTESTO CRITICO
Precipitazioni medie regionali annue
2023
~550 mm
−27% vs media storica
(750 mm, 1980–2022)
2024
<500 mm
−29% vs media climatica
(704 mm, 1991–2020)
2025
~678 mm
−4% vs media climatica
(704 mm, 1991–2020)
Il 2023 è stato il 4° anno consecutivo con piogge sotto la media storica · Il 2024 ha segnato il picco critico del deficit idrico
Fonte: Report Siccità 2023, 2024, 2025 — Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

## Slide 3
DISPONIBILITÀ IDRICA DEGLI INVASI IN SICILIA
Principali invasi monitorati
Invaso
Cap. tot.
Lentini
250 Mmc
Garcia (M. Franc.)
59 Mmc
Poma
74 Mmc
Rosamarina
69 Mmc
Don Sturzo (Ogliast.)
51 Mmc
Ancipa
29 Mmc
Pozzillo
50 Mmc
Fanaco
22 Mmc
Santa Rosalia
33 Mmc
Arancio
33 Mmc
Castello
32 Mmc
Nicoletti
30 Mmc
L'Autorità di Bacino monitora oltre 30 invasi artificiali su tutta l'isola
Fonte: Report Siccità 2023-2025 — Autorità di Bacino della Sicilia

## Slide 4
VOLUMI INVASATI NEGLI INVASI SICILIANI — 2024
Volumi lordi al 1° del mese [Mmc] — selezione principali invasi
Chart: 
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
Garcia | 23.08 | 22.6 | 23.14 | 26.72 | 25.6 | 24.25 | 21.69 | 16.82 | 14.77 | 13 | 11.69 | 10.68
Lentini | 82.23 | 80.94 | 80.4 | 78.81 | 76.1 | 75.18 | 72.98 | 69.49 | 64.28 | 59.38 | 55.67 | 54.93
Poma | 33.95 | 35.18 | 34.99 | 39.61 | 37.81 | 35.87 | 32.63 | 27.73 | 23.2 | 20.53 | 18.36 | 16.52
Rosamarina | 23.49 | 21.9 | 20.98 | 21.03 | 19.79 | 18.86 | 17.51 | 16.02 | 14.78 | 13.5 | 12.37 | 11.18
Ancipa | 9.87 | 8.01 | 7.43 | 8.89 | 7.94 | 6.78 | 5.25 | 3.65 | 2.28 | 1.42 | 0.76 | 0.29
Fanaco | 3.02 | 2.22 | 1.57 | 1.52 | 1.17 | 0.85 | 0.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CRITICITÀ 2024
⚠ Ancipa: da 9,87 a 0,29 Mmc a dicembre. Quasi completamente vuoto
⚠ Fanaco: completamente svuotato (0,00 Mmc) da agosto a dicembre
⚠ Garcia: −54% rispetto a gennaio (23,1 → 10,7 Mmc)
▶ Lentini: −33% (82,2 → 54,9 Mmc). Trend negativo continuo per tutto l'anno
▶ Monitoraggio settimanale attivato dall'Autorità di Bacino per la situazione di emergenza
Fonte: Report Siccità 2024 — Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

## Slide 5
VOLUMI INVASATI NEGLI INVASI SICILIANI — 2025
Volumi lordi al 1° del mese [Mmc] — selezione principali invasi
Chart: 
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
Garcia | 10.38 | 12.71 | 18.01 | 19.02 | 19.59 | 20.1 | 18.68 | 15.67 | 11.78 | 8.33 | 6.84 | 6.08
Lentini | 61.19 | 75.18 | 91.36 | 100.44 | 98.66 | 97.1 | 94.48 | 90.3 | 85.97 | 82.42 | 79.35 | 77.43
Poma | 17.2 | 20.21 | 26.3 | 28.39 | 29.63 | 28.39 | 25.82 | 22.65 | 19.77 | 17.94 | 16.24 | 15.26
Rosamarina | 10.42 | 14.42 | 18.57 | 20.56 | 22.89 | 23.64 | 22.53 | 21.03 | 19.52 | 18.02 | 16.82 | 15.62
Ancipa | 7.57 | 19.58 | 25.75 | 27.05 | 25.19 | 25.34 | 24.18 | 22.42 | 17.5 | 15.56 | 13.91 | 12.51
Pozzillo | 13.03 | 23.59 | 29.66 | 32.3 | 32.8 | 33.06 | 32.55 | 16.88 | 5.18 | 2.69 | 2.67 | 3.11
SEGNALI DI RECUPERO
✔ Ancipa: recupero straordinario feb–mag, da 7,6 a 27,1 Mmc (+257%)
✔ Pozzillo: ricarica primaverile fino a 33,1 Mmc (mag); crollo estivo
✔ Lentini: primavera ottima (100 Mmc), fine anno ancora su valori dignitosi (77 Mmc)
⚠ Garcia: parte già molto basso (10,4 Mmc gen) e scende a 6,1 Mmc a dicembre — rimane critico
⚠ Distribuzione temporale non ottimale: piogge concentrate in inverno, stress in estate
Fonte: Report Siccità 2025 — Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

## Slide 6
CAMBIAMENTO CLIMATICO E AGRICOLTURA: L’IRRIGAZIONE DELLE COLTURE AGRUMICOLE
L’agrumicoltura è una realtà importante nell’agricoltura nel sud Italia con circa 145,000 ha in produzione (fonte: Istat)
Chart: 
| Sicilia | Calabria | Basilicata | Puglia | Campania | Sardegna
 | 0.56 | 0.26 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05
Produzione agrumicola
Le zone vocate all’agrumicoltura sono caratterizzate da regimi pluviometrici non sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico degli agrumi.

## Slide 7
IL RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA E L’EFFICIENZA D’USO DELL’ACQUA
Strategie gestionali innovative
Metodo irriguo;
Sistema irriguo (insieme di elementi a formare un complesso funzionale)
Sviluppo tecnologico
Incrementare l’efficienza d’uso dell’acqua
Ridurre la domanda idrica, gli impatti ambientali e gli sprechi
Incrementare l’efficienza dei metodi irrigui
Sensori per il monitoraggio dello stato idrico del suolo e della pianta
Modellistica e sistemi di supporto alle decisioni
Pianificazione razionale dell’irrigazione (quando irrigare? quanta acqua somministrare?)
Strategie di irrigazione deficitaria

## Slide 8
METODI IRRIGUI: LA MICROIRRIGAZIONE
La microirrigazione consente la distribuzione dell’ acqua e delle soluzioni nutritive in piccole quantità e con maggiore frequenza, mantenendo il livello di umidità ideale della zona radicale, consentendo un’irrigazione precisa per ogni tipo di pianta con ridotto consumo di acqua ed energia
Possibilità d’impiego di gocciolatori Ultra Low Drip Irrigation (ULDI)
Alta frequenza dei turni irrigui
Incremento produttivo e qualitativo
Riduzione del costo energetico
Riduzione degli attacchi fungini
Consente di distribuire in modo eccellente i nutrienti
Facilita il controllo e la gestione
Caratteristiche e benefici della micro-irrigazione:

## Slide 9
CAMPO SPERIMENTALE PALAZZELLI - «APP10»
Caratteristiche principali
Area: 0.48 ha
6 settori indipendenti
150 piante di agrumi
Diversi genotipi, inclusi:
Tarocco Meli NL C 8158 innestato su Carrizo citrange e su M5761.
Tarocco TDV innestato su Carrizo citrange e su FAO 30591.
Campo test ULDI

## Slide 10
Ultra low drip irrigation: scheme
Test Ultra Low Drip Irrigation
P5: Ø = 16 mm;
PORTATA< 1 l/h
PRESSIONE < 1 bar;
Distanza gocciolatori= 50 cm
BL1-1
BL1-2
BL2-4
BL2-3
BL3-5
BL3-6
APP10
6 settori irrigui:
Due ali esterne con portata di 0.8 L/h per gocciolatore.
Un’ala interna con portata di 0.6 L/h per gocciolatore

## Slide 11
Ultra low drip irrigation: performance
Dripper types | Block | Measured flow rate (l/h) | Theoretical flow rate (l/h) | Difference (%)
0.6 l/h | BL1-1 | 0.63 | 0.60 | 5%
 | BL1-2 | 0.70 | 0.60 | 17%
 | BL2-3 | 0.66 | 0.60 | 10%
 | BL2-4 | 0.60 | 0.60 | 0%
 | BL3-5 | 0.66 | 0.60 | 10%
 | BL3-6 | 0.72 | 0.60 | 19%
 | Tot | 0.66 | 0.60 | 10%
0.8 l/h | BL1-1 | 0.79 | 0.80 | -2%
 | BL1-2 | 0.81 | 0.80 | 1%
 | BL2-3 | 0.80 | 0.80 | -1%
 | BL2-4 | 0.79 | 0.80 | -1%
 | BL3-5 | 0.81 | 0.80 | 1%
 | BL3-6 | 0.80 | 0.80 | 0%
 | Tot | 0.80 | 0.80 | 0%
UE = 98%
RD= -4%
Risultati:
Ottima uniformità di erogazione dell’impianto e distribuzione alla scala di campo
BL1-1
BL1-2
BL2-4
BL2-3
BL3-5
BL3-6
APP10

## Slide 12
METODI IRRIGUI: LA SUBIRRIGAZIONE
Nella sub-irrigazione l’impianto a goccia è posizionato al di sotto della superficie del terreno; consente una efficiente somministrazione di acqua e nutrienti in essa disciolti alle colture.
Benefici della subirrigazione:
- assenza di ostacoli alle macchine;
- facilita le operazioni colturali;
- riduzione delle fitopatologie;
- assenza di atti vandalici;
- miglioramento estetico del frutteto;
- maggior durata dell’impianto;
- controllo delle erbe infestanti;
- esalta la fertirrigazione, localizzando la soluzione nutritiva presso gli apparati radicali;
- risparmio idrico.

## Slide 13
METODI IRRIGUI: LA SUBIRRIGAZIONE
Nella subirrigazione il volume di terreno bagnato intorno al punto di erogazione assume una forma sferica con un aumento di circa il 46% a parità di acqua erogata rispetto all’irrigazione a goccia superficiale.
Radici???
Protezione ROOTGUARD®

## Slide 14
CAMPO SPERIMENTALE PALAZZELLI - «APP11»
Caratteristiche principali
Area: 1 ha
24 settori irrigui
Diversi genotipi, inclusi:
Portainnesti: Carrizo citrange, FAO 30576, FAO 30591, M5762, UFR-4, US812, e altri;
Cultivar e ibridi sperimentali: B11R3T24, B11R5T25, N40R1T18, N40R3T25, AMB + CZO, TDV su FAO30584, ecc;
Sementali e accessioni sperimentali: Semenzale C35, WGFT, 63-199-49, M4159A, M4379, ecc;
Campo test ULDI in subirrigazione

## Slide 15
CAMPO SPERIMENTALE PALAZZELLI - «APP11»
APP11
Test Ultra Low Drip Irrigation
P5: Ø = 16 mm;
PORTATA = 0.8 - 1.1 l/h
PRESSIONE < 1 bar;
Distanza gocciolatori= 40 cm
12 principi attivi antiradice
guasto
Risultati preliminari:
L’integrazione tra sub-irrigazione e irrigazione superficiale ausiliaria ha supportato l’attecchimento delle piante giovani
Variabilità dei volumi irrigui tra settori: necessità di strumenti di supporto alla gestione irrigua

## Slide 16
STRATEGIE IRRIGUE: L’IRRIGAZIONE DEFICITARIA
L'irrigazione deficitaria (ID) consiste nell’applicazione di volumi irrigui ridotti rispetto a quelli che garantiscono la massima produzione, consentendo una riduzione dei costi di esercizio e conseguenti incrementi del beneficio netto e della produttività dell'acqua (WP, resa per unità di acqua utilizzata) (Fereres e Soriano, 2007).
Funzione di produzione
Funzioni di costo e ricavo
L’attuazione di tecniche di irrigazione deficitaria permette di:
Aumentare l’efficienza d’uso d’acqua;
Ridurre i costi dei consumi idrici ed energetici massimizzando i benefici economici; e
Mantenere produzioni adeguate

## Slide 17
STRATEGIE IRRIGUE: L’IRRIGAZIONE DEFICITARIA
Deficit costante in tutte le fasi fenologiche
massimizzare i profitti a discapito della massima produzione
- riduzione dei volumi di adacquamento
Deficit Irrigation DI
Regulated Deficit Irrigation RDI
Partial root zone drying PRD

## Slide 18
STRATEGIE IRRIGUE: L’IRRIGAZIONE DEFICITARIA
Deficit Irrigation DI
Regulated Deficit Irrigation RDI
Partial root zone drying PRD
Critical periods in citrus
Fernández et al. (2013)
Deficit variabile per alcune fasi fenologiche
vantaggi: controllo dello sviluppo vegetativo, equilibrio tra fase vegetativa e fase produttiva, incremento dell’efficienza d’uso dell’acqua
svantaggi: monitoraggio del contenuto idrico del suolo e fisiologia della pianta

## Slide 19
STRATEGIE IRRIGUE: L’IRRIGAZIONE DEFICITARIA
Consiste nell’alternanza della somministrazione dei volumi irrigui su due porzioni distinte dell’apparato radicale, al fine di creare una zona umida contrapposta ad una zona asciutta.
Attuazione di meccanismi ormonali e bio-chimici da parte delle piante
Deficit Irrigation DI
Regulated Deficit Irrigation RDI
Partial root zone drying PRD

## Slide 20
CASI STUDIO: APPLICAZIONE DI TECNICHE E STRATEGIE IRRIGUE INNOVATIVE IN AGRUMETI

## Slide 21
APP10 (4 anni) and APP11 (3 anni)
Multiple variety/rootstock combinations supplied by ULDI also in subirrigation
Citrus sinensis (L.) Osbeck) cv ‘Tarocco Sciara’ on Citrange carrizo rootstock [Poncirus trifoliata (L.) Raf. × C. sinensis (L.) Osbeck]
APP5 (20 anni)
2009 - oggi
5
10
11
CASI STUDIO: APPLICAZIONE DI TECNICHE E STRATEGIE IRRIGUE INNOVATIVE IN AGRUMETI

## Slide 22
CASI STUDIO: APPLICAZIONE DI TECNICHE E STRATEGIE IRRIGUE INNOVATIVE IN AGRUMETI
APP. 5 – STRATEGIE IRRIGUE DEFICITARIE
FI = controllo (100% dei fabbisogni idrici colturali, ETc)
SDI = sustained deficit irrigation (75% ETc) in sub-irrigazione
RDI = regulated deficit irrigation (50-100% ETc) (fase II e III) – maturazione dei frutti
PRD = partial root -zone drying (50% ETc)
* Risparmio idrico (%) definito come [1 – (irrigazione in SDI, RDI or PRD/irrigazione in FI)] × 100
Year | FI (mm) | SDI (mm) | RDI (mm) | PRD (mm) | ET0 (mm) | P (mm)
2011 | 182 | 150 (17.6%)* | 158 (13.2%)* | 108 (40.6%)* | 700 | 80
2012 | 261 | 210 (19.4%)* | 207 (20.6%)* | 161 (38.3%)* | 900 | 40
2013 | 259 | 215 (17.0%)* | 154 (40.5%)* | 109 (57.9%)* | 703 | 68
2014 | 266 | 240 (10.1%)* | 232 (12.7%)* | 111 (58.5%)* | 730 | 61
2015 | 279 | 204 (26.8%)* | 174 (37.6%)* | 158 (43.4%)* | 697 | 100
2016 | 279 | 213 (24.0%)* | 198 (29.0%)* | 155 (45.0%)* | 723 | 100
2017 | 209 | 158 (24.0%)* | 163 (22.0%)* | 125 (40.0%)* | 783 | 37
2018 | 312 | 248 (20.6%)* | 211 (32.4%)* | 150 (51.9%)* | 596 | 93
2019 | 302 | 250 (17.2%)* | 226 (25.2%)* | 142 (53.0%)* | 636 | 115
2020 | 287 | 216 (24.7%)* | 215 (25.1%)* | 138 (51.9%)* | 540 | 23
2021 | 180 | 150 (16.7%)* | 131 (27.2%)* | 110 (38.9%)* | 564 | 0
2022 | 252 | 208 (17.5%)* | 219 (13.1%)* | 163 (35.3%)* | 579 | 45
2023 | 213 | 193 (9.4%)* | 162 (23.9%)* | 126 (40.8%)* | 493 | 16
2024 | 246 | 233 (5.0%)* | 199 (19.0%)* | 134 (46.0%)* | 572 | 25
VOLUMI EROGATI
Risparmi idrici dal 20 al 50% con le strategie deficitarie

## Slide 23
CASI STUDIO: APPLICAZIONE DI TECNICHE E STRATEGIE IRRIGUE INNOVATIVE IN AGRUMETI
APP. 5 – STRATEGIE IRRIGUE DEFICITARIE
FI = controllo (100% dei fabbisogni idrici colturali, ETc)
SDI = sustained deficit irrigation (75% ETc) in sub-irrigazione
RDI = regulated deficit irrigation (50-100% ETc) (fase II e III) – maturazione dei frutti
PRD = partial root -zone drying (50% ETc)
PRODUZIONE
Nessuna differenza significativa tra i trattamenti in termini di produzione e peso dei frutti

## Slide 24
CASI STUDIO: APPLICAZIONE DI TECNICHE E STRATEGIE IRRIGUE INNOVATIVE IN AGRUMETI
APP. 10 – STRATEGIE IRRIGUE DEFICITARIE
Strategia irrigua | Volumi irrigui (mm) |  | Risparmio idrico (%)
 | 2024 | 2025 | 
Full irrigation | 157 | 199 | 63
Deficit irrigation | 58 | 77 | 
Risparmio idrico del 63% con la strategia deficitaria

## Slide 25
STRATEGIE DI CONSERVAZIONE DEL SUOLO
Mulching organico: strato pacciamante attraverso l’impiego di materiale residuo della potatura e della vegetazione spontanea
Vantaggi:
Riduzione delle perdite d’acqua per evaporazione
Controllo delle infestanti
Apporto di sostanza organica
Utilizzo di materiale di scarto

## Slide 26
Preparazione del mulching organico (2021- 2022) = specie infestanti + residui da potatura)
CASI STUDIO: APPLICAZIONE DI STRATEGIE IRRIGUE E DI GESTIONE DEL SUOLO INNOVATIVE IN AGRUMETI

## Slide 27
Campi sperimentali «Palazzelli» - APP.11
CASI STUDIO: APPLICAZIONE DI STRATEGIE IRRIGUE E DI GESTIONE DEL SUOLO INNOVATIVE IN AGRUMETI
Cos’è?
Fertilizzante organico di alta qualità prodotto dalla digestione di materiali organici (es. letame bovino e ovino) da parte dei lombrichi.Ricco di nutrienti prontamente disponibili, enzimi, acidi umici e fitormoni naturali.
Benefici attesi
Migliora la struttura fisica e chimica del suolo
Aumenta la biodiversità microbica e l’attività biologica del suolo
Rafforza la simbiosi suolo–pianta, favorendo l’assorbimento dei nutrienti e la resistenza agli stress
Strumento chiave per sistemi agricoli sostenibili e biologici
Vermicompost come ammendante organico sostenibile

## Slide 28
Campi sperimentali «Palazzelli» - APP.11
CASI STUDIO: APPLICAZIONE DI STRATEGIE IRRIGUE E DI GESTIONE DEL SUOLO INNOVATIVE IN AGRUMETI
Prove su giovani piante di arancio Lane Late innestate su portinnesti A+VOLK e WGFT (anno 2025)
Composizione del vermicompost: ~2% N totale, rapporto C/N = 15 → mineralizzazione graduale
Dose di applicazione: 5–6 kg per pianta per intervento, ripetuto 2 volte/anno(post-raccolta e ripresa vegetativa)
Distribuzione sotto la proiezione della chioma (≈50 cm dal tronco) e leggera incorporazione (5–10 cm di profondità)
Caratterizzazione del suolo prima e dopo l’applicazione (in corso)

## Slide 29
I METODI DI MONITORAGGIO DEL CONTINUUM SUOLO-PIANTA-ATMOSFERA
L’identificazione dei processi di scambio di massa ed energia che avvengono nel continuum suolo-pianta-atmosfera (SPA) presenta interessanti spunti di ricerca e può contribuire alla definizione di criteri per il risparmio idrico. Tra i metodi utilizzati per misurare e/o stimare le relazioni che si instaurano nel continuum SPA vi sono:
Metodi basati sulla determinazione dello stato idrico della pianta
Metodi basati sul monitoraggio dello stato idrico del terreno
Metodi basati sulla misura / stima dei fabbisogni idrici colturali
DEFINIZIONE DI CRITERI PER IL RISPARMIO IDRICO CHE SONO ALLA BASE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE STRATEGIE IRRIGUE IN MANIERA SOSTENIBILE

## Slide 30
I METODI DI MONITORAGGIO DEL CONTINUUM SUOLO-PIANTA-ATMOSFERA
L’identificazione dei processi di scambio di massa ed energia che avvengono nel continuum suolo-pianta-atmosfera (SPA) presenta interessanti spunti di ricerca e può contribuire alla definizione di criteri per il risparmio idrico. Tra i metodi utilizzati per misurare e/o stimare le relazioni che si instaurano nel continuum SPA vi sono:
Metodi basati sulla determinazione dello stato idrico della pianta
Metodi basati sul monitoraggio dello stato idrico del terreno
Metodi basati sulla misura / stima dei fabbisogni idrici colturali
DEFINIZIONE DI CRITERI PER IL RISPARMIO IDRICO CHE SONO ALLA BASE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE STRATEGIE IRRIGUE IN MANIERA SOSTENIBILE

## Slide 31
DETERMINAZIONE DELLO STATO IDRICO DELLA PIANTA
Principali limitazioni:
Misurazioni puntuali, lunghe e laboriose
Elevato numero di campioni
Variabilità tra i campioni all'interno della medesima unità sperimentale
Monitoraggio eco-fisiologico:
potenziale xilematico (Ystem, MPa)
conduttanza stomatica (gs, mmol m-2 s-1)
temperatura della chioma (°C)
indice di area fogliare (LAI, m2 m−2)
radiazione fotosinteticamente attiva (PAR, μmolm-2 s-1)
flussi di traspirazione a livello di singola pianta (mm h−1)
Possibile alternativa: tecniche di telerilevamento

## Slide 32
IL TELERILEVAMENTO: TIPOLOGIE
In base al tipo di segnale rilevato:
Telerilevamento ottico: rileva la radiazione riflessa nel visibile e nel vicino infrarosso (VIS-NIR)
Telerilevamento termico: rileva la radiazione emessa nell’infrarosso termico (TIR)
In base alla distanza dal target:
Telerilevamento a distanza (Remote sensing): utilizza sensori montati su piattaforme satellitari o aeree
Telerilevamento prossimale (Proximal sensing): utilizza sensori prossimi alla superficie da indagare

## Slide 33
CASI STUDIO: APPLICAZIONI DI PROXIMAL SENSING PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO IDRICO DI AGRUMETI

## Slide 34
Valutazione di sensori termici low-cost per la determinazione dello stato idrico di agrumeti
Obiettivo: valutare la performance della camera termica «Flir One Pro» nel determinare lo stato idrico degli agrumi

## Slide 35
Risultati: buona affidabilità e accuratezza del sensore FLIR One Pro nel determinare la temperatura e l'indice di stress idrico (CWSI)
Valutazione di sensori termici low-cost per la determinazione dello stato idrico di agrumeti

## Slide 36
FLIR One Pro
MAPIR Survey3
Obiettivo: Valutare l’efficacia di sensori prossimali a basso costo (ottici e termici) per stimare lo stato idrico in diversi agrumeti irrigati a pieno regime o in deficit idrico
Utilizzo di sensori termici e ottici low-cost per la determinazione dello stato idrico di agrumeti

## Slide 37
Utilizzo di sensori termici e ottici low-cost per la determinazione dello stato idrico di agrumeti
Gli indici rilevati con tecniche di proximal sensing sono un modo rapido e pratico per valutare e stimare lo stato delle colture
Risparmio di lavoro, tempo e integrità delle colture rispetto ai metodi convenzionali (Potenziale xilematico, conduttanza stomatica, ecc…)
Con i sensori smart si ottengono risultati soddisfacenti in sostituzione delle telecamere ad alta risoluzione, per via:
  Prezzo inferiore
  Interfaccia utente più semplice
  Migliore feedback per le aziende.
Risultati:

## Slide 38
Utilizzo di droni per la delineazione di zone di gestione idrica degli agrumeti
Obiettivo: utilizzare immagini multispettrali rilevate da drone per la determinazione dello stato idrico di agrumeti e la delineazione di zone omogenee di gestione

## Slide 39
Utilizzo di droni per la delineazione di zone di gestione idrica degli agrumeti
Risultati:
Stima dello stato idrico degli agrumi mediante la combinazione delle diverse bande spettrali
Delineazione efficace di zone omogenee di gestione utilizzando soglie su base scientifica o statistica

## Slide 40
Utilizzo di droni per la delineazione di zone di gestione idrica degli agrumeti
Obiettivo: sviluppare un protocollo innovativo da drone mediante la combinazione di dati multispettrali e dati termici per la delineazione di zone omogenee di gestione
Indici di vigoria
Indici di temperatura
Mappa di gestione

## Slide 41
I METODI DI MONITORAGGIO DEL CONTINUUM SUOLO-PIANTA-ATMOSFERA
L’identificazione dei processi di scambio di massa ed energia che avvengono nel continuum suolo-pianta-atmosfera (SPA) presenta interessanti spunti di ricerca e può contribuire alla definizione di criteri per il risparmio idrico. Tra i metodi utilizzati per misurare e/o stimare le relazioni che si instaurano nel continuum SPA vi sono:
Metodi basati sulla determinazione dello stato idrico della pianta
Metodi basati sul monitoraggio dello stato idrico del terreno
Metodi basati sulla misura / stima dei fabbisogni idrici colturali
DEFINIZIONE DI CRITERI PER IL RISPARMIO IDRICO CHE SONO ALLA BASE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE STRATEGIE IRRIGUE IN MANIERA SOSTENIBILE

## Slide 42
DETERMINAZIONE DELLO STATO IDRICO DEL SUOLO
I metodi indiretti per la stima del contenuto idrico del terreno basati sull’utilizzo di sensori
sonde FDR 5TE Decagon Device, con risoluzione di 0.0008 m3/m3 ed accuratezza di ± 0.03 m3/m3
Sensori TDR e FDR

## Slide 43
DETERMINAZIONE DELLO STATO IDRICO DEL SUOLO
La tomografia di resistività elettrica (ERT)
Vantaggi:
  Mettere in relazione le modifiche dell'ER in diverse condizioni di stato (incluso il contenuto idrico del suolo e la salinità)
  Fornire grande copertura laterale e profondità di indagine
Limitazioni:
  Essere sensibile alle eterogeneità superficiali
  Perdere risoluzione con profondità

## Slide 44
Iris Syscal Pro
SDI
FI
PRD
RDI
PRD (4 L h-1)
RDI (8-4 L h-1)
SDI
(6 L h-1)
FI
(8 L h-1)
(SDI)
(FI, RDI, PRD)
Le indagini ERT sono state condotte in time-lapse presso un aranceto caratterizzato da diverse strategie di micro-irrigazione
FI = irrigazione piena
SDI = irrigazione deficitaria sostenuta
RDI = irrigazione deficitaria regolata
PRD = disseccamento parziale delle radici
CASI STUDIO: ERT PER L’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE IN AGRUMETI

## Slide 45
CASI STUDIO: ERT PER L’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE IN AGRUMETI
Monitoraggio geofisico delle interazioni suolo-acqua-radice
ERT dataset | Ora inizio misura | Ora fine misura
A | 11.30 | 11.50
B | 12.00 | 12.20
C | 12.50 | 13.10
Incremento valori di resistività elettrica nel tempo legato alla maggiore tasso di traspirazione in confronto all’apporto irriguo
ER
(Ohm m)
m
m
Acquisizioni di tomografia di resistività elettrica (ERT) in time-lapse durante evento irriguo presso APP 10 (ULDI)

## Slide 46
I METODI DI MONITORAGGIO DEL CONTINUUM SUOLO-PIANTA-ATMOSFERA
L’identificazione dei processi di scambio di massa ed energia che avvengono nel continuum suolo-pianta-atmosfera (SPA) presenta interessanti spunti di ricerca e può contribuire alla definizione di criteri per il risparmio idrico. Tra i metodi utilizzati per misurare e/o stimare le relazioni che si instaurano nel continuum SPA vi sono:
Metodi basati sulla determinazione dello stato idrico della pianta
Metodi basati sul monitoraggio dello stato idrico del terreno
Metodi basati sulla misura / stima dei fabbisogni idrici colturali
DEFINIZIONE DI CRITERI PER IL RISPARMIO IDRICO CHE SONO ALLA BASE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE STRATEGIE IRRIGUE IN MANIERA SOSTENIBILE

## Slide 47
DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI IDRICI COLTURALI
METODI DI STIMA
METODI DI MISURA
Metodo FAO Penman-Monteith
ETc = ET0 * Kc

## Slide 48
Casi studio: stima dei fabbisogni idrici di un agrumeto mediante metodi basati sul telerilevamento
 | Sensibili all’identificazione degli effetti dello stress idrico | Le immagini VNIR sono disponibili ad elevate risoluzioni spaziali/ temporali
 | Le immagini TIR sono disponibili a risoluzioni spaziali meno accurate | Richiedono calibrazione sito-specifica
 | Richedono l’identificazione dei pixel “caldi” e “freddi” | Necessitano l’implementazione del bilancio idrico del suolo
Modelli basati su VI
Modelli SEB
Necessità di dati ancillari!
Misure dirette dei flussi energetici superficiali da EC
Confronto tra ET stimata da modelli spazialmente distribuiti e flussi di ET misurati con EC

## Slide 49
MONITORAGGIO DEGLI USI IRRIGUI
Direttiva Quadro delle Acque (2000/60/EC )
Decreto ministeriale 31/07/2015 (Mipaaf)
L’uso del telerilevamento satellitare è riconosciuto come unica metodologia applicabile a larga scala dalla Direzione Generale per l’Ambiente della Commissione Europea
Obbligo delle regioni di quantificare aree e volumi irrigui

## Slide 50
Casi studio: monitoraggio degli usi irrigui mediante l’utilizzo di dati satellitari e dati di rianalisi climatica
Obiettivo: fornire un approccio metodologico basato sull’uso combinato di tecniche di telerilevamento (RS), modelli agro-idrologici e fonti meteorologiche alternative, al fine di supportare le autorità di gestione delle risorse idriche nella pianificazione e nel monitoraggio degli usi irrigui nell’ambito della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD).

## Slide 51
Casi studio: monitoraggio degli usi irrigui mediante l’utilizzo di dati satellitari e dati di rianalisi climatica
Risultati:
 |  | Irrigated surface (ha) |  | 
 |  | Estimated | Declared | Absolut error
2019 | Citrus | 1459.87 | 2126.89 | 667.02
 | Grape | 126.62 | 42.61 | 84.01
 | Olive | 868.37 | 80.05 | 788.32
 | Total | 2454.86 | 2249.55 | 205.31
2020 | Citrus | 1646.97 | 2136.70 | 489.73
 | Grape | 144.09 | 41.31 | 102.78
 | Olive | 912.87 | 74.32 | 838.55
 | Total | 2703.93 | 2252.34 | 451.59
Aree irrigue stimate versus aree irrigue dichiarate
2019
2020
 |  | Irrigtion volumes (106m3) |  | 
 |  | Estimated | Declared | Absolut error
2019 | Citrus | 5.98 | 1.13 | 4.85
 | Grape | 0.37 | 0.02 | 0.35
 | Olive | 2.54 | 0.05 | 2.49
 | Total | 8.88 | 1.20 | 7.69
2020 | Citrus | 9.51 | 1.11 | 8.39
 | Grape | 0.45 | 0.02 | 0.43
 | Olive | 3.50 | 0.04 | 3.46
 | Total | 13.46 | 1.17 | 12.28
Volumi irrigui stimati versus volumi irrigui dichiarati

## Slide 52
CONCLUSIONI
I processi di scambio di massa ed energia nel sistema SPA necessitano di essere monitorati attraverso tecniche quanto più affidabili, sostenibili, e «comprensibili».
L’integrazione tra Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ha consentito di:
  identificare importanti soluzioni tecnologiche e,
  sviluppare strategie innovative a supporto della gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura

## Slide 53
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)
Università di Catania
Catania, 5 Maggio 2026
Prof.ssa Simona Consoli
simona.consoli@unict.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE